OPIS RADOVA NA CESTI PENEZIĆI-ODVOJAK PREMA ĐUMLIJAMA

– MO BRATINA

Početna točka; stac. 0,00+0,00- početak nastavak Penezići

Predmetna prometnica prostire se na duljini od 70,0 m. Podloga ne zadovoljava uvijete za asfaltiranje te ju je potrebno pripremiti.

- Priprema će se izvršiti na širini planuma 4,60 m, a asfaltirati u širini 3,0 m

- Priprema obuhvaća sljedeće radove;

- Na dijelu trase stac. 0,00 +0,00 m do 0,00 + 70,00 m potrebno je ukloniti grmlje i drveće koje ulazi u trasu ceste.

- Strojni iskop pokosa radi proširenja trase potrebno je izvršiti na dijelu trase od stac.0,00+0,00 m do 0,00+70,00 m.

- Na dijelu trase stac. 0,00 + 0,00 m do stac. 0,00 + 30,00 m potrebno je podići kotu nivelete za cca 0,30 m kamenim materijalom granulacije 0,60 mm.

- Na dijelu trase stac.0,00 + 58,00 m do stac. 0,00 + 70,00 potrebno je sniziti kotu nivelete zbog prilagodbe privatnih ulaza.

- Na dijelu trase od stac. 0,00 + 00,00 m do stac. 0,00+70,00 potrebno je pojačati bankine zamjenom zemljanog materijala sa drobljenim dolomitnim kamenim materijalom  prosječne dubine 0,40 m

- Na dijelu trase od 0,00 + 0,00 m do stac. 0,00 + 16,0 m potrebno je izgraditi armirano betonski zid podzemnih dimenzija 1,20/0,40 m i nadzemnih dimenzija max. 1,50/0,20 m

- Na površini cijele posteljice postavlja se geotekstil 300 g/m² u svrhu razdvajanja i armiranja slojeva

- Sve postojeće poklope instalacija i vodovodne ulične kape potrebno je podići na visinu novog kolnika.

Posteljica se uređuje grederom dosipavanjem sitnozrnatog materijala u količini 0,05 m³/m². Zahtijevani modul stišljivosti posteljice je Ms= 30 N/mm².

Tamponski sloj se izvodi u debljini od 30 cm, drobljenim kamenim materijalom granulacije 0/60 mm, koji kvalitetom odgovara važećim OTU za radove u cestogradnji. Zahtijevane vrijednosti tamponskog sloja Sz = 100% prema standardnom Proctorovom pokusu, Ms= 80 N/mm². Vrijednosti dokazati atestom.

Na pripremljenu podlogu polaže se sloj asfalta BNHS 16 u debljini 6 cm. Sve podloge prije asfaltiranja potrebno je pregledati sa nadzornom službom i ovlaštenom institucijom te dobivene rezultate upisati u dnevnik. Kod asfaltiranja potrebno je dokazati kvalitetu ugrađenog asfalta.

Bankine se uređuju do odvodnog jarka nasipavanjem i zbijanjem sitno zrnatog kamenog materijala u količini od 0,06  m³/m².

Na priključke poljskih putova, te na kraju asfaltiranog dijela prometnice potrebno je nasuti krupnozrnati materijal radi usklađenja istih na novi asfalt.

Sve radove potrebno je izvoditi prema OTU  za radove u cestogradnji, važećim Hrvatskim normama, pravilima struke i zakonima sa područja graditeljstva i zaštite okoliša.

Po završetku svih radova potrebno je predati radove po količini i kvaliteti nadzornoj službi.

OPIS RADOVA NA CESTI TOPOLNJAKOVA ULICA_MO LIJEVO SREDIČKO

Početna točka; stac. 0,00+0,00- početak nastavak asfaltiranog dijela Topoljnjakove ulice.

Predmetna prometnica prostire se na duljini od 366,0 m. Podloga ne zadovoljava uvijete za asfaltiranje te ju je potrebno pripremiti.

- Priprema će se izvršiti na prosječnoj širini planuma 3,80 m, a asfaltirati u prosječnoj širini 3,80 m

- Priprema obuhvaća sljedeće radove;

- Na dijelu trase stac. 0,00 +0,00 m do 0,00 + 116,00 m potrebno je ukloniti grmlje i drveće koje ulazi u trasu ceste.

- Strojni iskop pokosa radi proširenja trase potrebno je izvršiti na dijelu trase od stac.0,00+0,00 m do 0,00+157,00 m.

- Na dijelu trase od stac. 0,00 + 00,00 m do stac. 0,00+366,00 potrebno je pojačati bankine zamjenom zemljanog materijala sa drobljenim dolomitnim kamenim materijalom  prosječne dubine 0,40 m

- Na dijelu trase stac. 0,00 + 61,00 m do stac. 0,00 + 157,00 m potrebno je izvršiti zamjenu materijala u trupu ceste u dubini od 0,50 m kamenim materijalom granulacije 0/60 mm.

- Lijevom stranom ceste potrebno je izraditi odvodnju sistemom PP cijevi koje se polažu na sloj podložno betona C 16/20, te zatrpavaju sitnim pijeskom. Kanalizacija se polaže na prosječnoj dubini od 0,90 m od kote postojećeg terena.

- Betonski slivnici se grade direktno na PP cijevi dim. svijetlog otvora 0,40 m x 0,40 m, prosječne dubine 0,80 m. Debljine zidova i dna 0,20 m. Na slivnik se ugrađuje slivnička rešetka teškog tipa.

- Na površini cijele posteljice postavlja se geotekstil 300 g/m² u svrhu razdvajanja i armiranja slojeva

- Sve postojeće poklope instalacija i vodovodne ulične kape potrebno je podići na visinu novog kolnika.

- Lijevom stranom ceste, u cijeloj dužini ugrađuju se tipski betonski rubnjaci dim. 15x25x100 cm, na sloj podložnog betona C 12/15.

Posteljica se uređuje grederom dosipavanjem sitnozrnatog materijala u količini 0,05 m³/m². Zahtijevani modul stišljivosti posteljice je Ms= 30 N/mm².

Tamponski sloj se izvodi u debljini od 30 cm, drobljenim kamenim materijalom granulacije 0/60 mm, koji kvalitetom odgovara važećim OTU za radove u cestogradnji. Zahtijevane vrijednosti tamponskog sloja Sz = 100% prema standardnom Proctorovom pokusu, Ms= 80 N/mm². Vrijednosti dokazati atestom.

Na pripremljenu podlogu polaže se sloj asfalta BNHS 16 u debljini 6 cm. Sve podloge prije asfaltiranja potrebno je pregledati sa nadzornom službom i ovlaštenom institucijom te dobivene rezultate upisati u dnevnik. Kod asfaltiranja potrebno je dokazati kvalitetu ugrađenog asfalta.

Bankine se uređuju do odvodnog jarka nasipavanjem i zbijanjem sitno zrnatog kamenog materijala u količini od 0,06  m³/m².

Na priključke poljskih putova, te na kraju asfaltiranog dijela prometnice potrebno je nasuti krupnozrnati materijal radi usklađenja istih na novi asfalt.

Sve radove potrebno je izvoditi prema OTU  za radove u cestogradnji, važećim Hrvatskim normama, pravilima struke i zakonima sa područja graditeljstva i zaštite okoliša.

Po završetku svih radova potrebno je predati radove po količini i kvaliteti nadzornoj službi.

OPIS RADOVA NA CESTI JAGODNJIČKI PUT_MO BRATINA

Početna točka; stac. 0,00+0,00- početak Županijska cesta 3106.

Predmetna prometnica prostire se na duljini od 1600,0 m. U cijeloj duljini je asfaltirana asfaltom BNHS 16 d=6,0 cm, a u širini 3,20 m. Troškovnikom je predviđeno proširenje ceste te asfaltiranjem u širini 4,0 m.

- Priprema će se izvršiti na prosječnoj širini planuma 5,30  m, a asfaltirati u prosječnoj širini 4,0 m

- Priprema obuhvaća sljedeće radove;

- Na dijelu trase stac. 0,00 +500,00 m do 0,00 + 1.100,00 m potrebno je ukloniti grmlje i drveće koje ulazi u trasu ceste.

- Strojni iskop pokosa radi proširenja trase potrebno je izvršiti na dijelu trase od stac.0,00+500,00 m do 0,00+800,00 m.

- Na dijelu trase od stac. 0,00 + 00,00 m do stac. 0,00+1600,00 potrebno je pojačati bankine zamjenom zemljanog materijala sa drobljenim dolomitnim kamenim materijalom  prosječne dubine 0,60 m

- Na dijelovima trase gdje nema dovoljno širine za proširenje potrebno je izvesti ucjevljenja postojećih jaraka betonskim cijevima Ø 400 mm

- Sve postojeće poklope instalacija i vodovodne ulične kape potrebno je podići na visinu novog kolnika.

- Odvodne jarke potrebno je iskopati obostrano sa padovima prema poprečnim odvodnim jarcima ili AB propustima u trupu ceste

Pripremljeno proširenje se zatvara sitnozrnatim materijalom količini 0,05 m³/m². Zahtijevani modul stišljivosti sloja je Ms= 70 N/mm². Vrijednosti dokazati atestom.

Na pripremljenu podlogu polaže se sloj asfalta BNHS 16 u debljini 6 cm. Sve podloge prije asfaltiranja potrebno je pregledati sa nadzornom službom i ovlaštenom institucijom te dobivene rezultate upisati u dnevnik. Kod asfaltiranja potrebno je dokazati kvalitetu ugrađenog asfalta.

Završni sloj asfalta AB 11 polaže se na cijeloj površini (postojećeg i novog asfalta) uz prethodno špricanje bitumenskom emulzijom.

Bankine se uređuju do odvodnog jarka nasipavanjem i zbijanjem sitno zrnatog kamenog materijala u količini od 0,06  m³/m².

Na priključke poljskih putova, te na kraju asfaltiranog dijela prometnice potrebno je nasuti krupnozrnati materijal radi usklađenja istih na novi asfalt.

Sve radove potrebno je izvoditi prema OTU  za radove u cestogradnji, važećim Hrvatskim normama, pravilima struke i zakonima sa područja graditeljstva i zaštite okoliša.

Po završetku svih radova potrebno je predati radove po količini i kvaliteti nadzornoj službi.